ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА

Эксплуатация автоматического шлагбаума в обычном режиме.

•  Открывание шлагбаума осуществляется коротким нажатием кнопки.

•  Закрывание шлагбаума осуществляется повторным коротким нажатием кнопки.

• Если установлены фотоэлементы безопасности, то закрывание будет возможным только при отсутствии препятствия (транспорт, человек и др.) на линии фотоэлементов.

• Если установлен режим автоматического закрывания шлагбаума по истечении заданного промежутка времени, то закрытие будет произведено автоматически.

•  В конечных положениях шлагбаум останавливаются автоматически.

• Если  в  фазе  закрывания  пересекается   зона  установки  фотоэлементов,  то происходит реверс стрелы шлагбаума до конечного открытого положения. Если нажать кнопку пульта, то стрела пойдёт на закрывание (при условии отсутствия препятствия в зоне фотоэлементов).

• При обнаружении препятствия токовой системы защиты происходит следующее:

a) Если препятствие обнаружено в режиме открывания, то стрела останавливается;

б) Если препятствие обнаружено в режиме закрывания, то стрела пойдёт на открывание.

Если установлена функция автоматического закрывания, то шлагбаум три раза попытается опустить стрелу. Если препятствие не устранено, то шлагбаум останется в открытом состоянии.

Эксплуатация шлагбаума при отсутствии питающего напряжения или при неисправности.

•  Убедиться в отсутствии реакции шлагбаума на нажатие кнопки пульта.

• Разблокировка шлагбаума выполняется следующим образом — вставить прилагаемый ключ и повернуть его до упора против часовой стрелки.

•  После разблокировки в вручную поднимите или опустите стрелу и заблокируйте шлагбаум .

• Для перевода шлагбаума в  автоматический  режим  необходимо заблокировать его. Блокировка осуществляется в обратном порядке.

Устранение неисправностей.

| Неполадки | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Шлагбаум не открывается и не закрывается. | Отсутствует электропитание. |  |
|  | Шлагбаум разблокирован. | Заблокируйте шлагбаум. |
|  | Разряжена батарея в пульте дистанционного управления. | Замените батарею. |
| Шлагбаум открываются, но не закрываются. | Препятствие на линии фотоэлементов или их загрязнение. | Устраните препятствие или загрязнение. |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКОГО ШЛАГБАУМА

Автоматический шлагбаум представляет сложную техническую систему, неумелое или небрежное обращение с которой может привести к достаточно серьезным последствиям. Во избежание этого необходимо выполнять ряд требований:

•  Запрещается препятствовать открытию и закрытию шлагбаума.

• Нельзя подходить близко к опускающейся или поднимающейся стреле шлагбаума или пересекать путь её движения.

• Скорость движения транспортного перед въездом к шлагбауму не должна превышать 15 км\ч.

• При заблокированном приводе запрещается вручную открывать-закрывать шлагбаум.

•  Не прилагать чрезмерные усилия к ключу аварийной разблокировки и к стреле шлагбаума, переведенного в ручной режим.

•  Не держать нажатой кнопку пульта более 5 секунд.

•  Не поручайте детям управление шлагбаумом. Пульт управления должен храниться в недоступном для детей месте.

• Запрещается вскрывать шлагбаум, блок управления, вносить конструктивные изменения, самостоятельно производить ремонт в период гарантийного обслуживания.

•  Необходимо следить за чистотой фотоэлементов.

Установленный автоматический шлагбаум являются средством повышения Вашего комфорта. Помните, что безотказная работа автоматического шлагбаума возможна лишь при бережном обращении с ним и отсутствии доступа к нему неквалифицированных лиц.